АДМИНИСТРАЦИЯ

ДЯЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2012г.                                                                                                             № 38

сл. Дячкино

Об утверждении генеральной схемы   очистки территорий населенных пунктов муниципального  образования «Дячкинское сельское поселение» на 2012-2015 годы

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Госстроя России от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», решением областной комиссии по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и ведению социально-гигиенического мониторинга от 22.07.2008 № 7 «О состоянии полигонов (свалок) твердых отходов потребления и организации санитарной очистки на территории муниципальных образований»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить генеральную схему очистки территорий населенных пунктов муниципального образования «Дячкинское сельское поселение» на 2012-2015 годы (Приложение к постановлению).

2. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям муниципального образования «Дячкинское сельское поселение» для расчета затрат на услуги по сбору и вывозу отходов с 01.01.2012 года применять нормы накопления твердых отходов в соответствии с приложением к постановлению.

3. Постановление подлежит официальному обнародованию.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Дячкинского

сельского поселения                                                            В.Ю.Пруцаков

Приложение к постановлению

Администрации Дячкинского

сельского поселения

от 11.05.2012 г. № 38

Генеральная схема

очистки территорий населенных пунктов муниципального образования

«Дячкинское сельское поселение» на 2012-2015 годы

- Область применения

Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов муниципального образования «Дячкинское сельское поселение» на 2012-2015 годы определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки территорий населенных пунктов, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки в границах муниципального образования.

- Нормативные ссылки

Градостроительный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 г. № 155 (в редакции постановлений от 13.10.1997 г. № 1303; от 15.09.2000 г. № 694; от 01.02.2005 г. № 49) «Об утверждении Правил представления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»

Постановление Коллегии Госстроя РФ от 22.12.1999 г. № 7 «Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации МДС 13-82000»

Постановление Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 152 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации МДК 7-01 2003

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»

СП 217 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»

СанПиН 217 722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»

ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»

Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест, утвержденная Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 12.07.1978 г.

Приказ Министра коммунального хозяйства РСФСР от 13.01.1971 № 30 «О порядке определения норм накопления бытовых отходов»

«Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР» утвержденные 09.03.1982 г. заместителем Министра ЖКХ РСФСР.

Решение собрания депутатов Дячкинского сельского поселения от 20.04.2012 года № 104 « Об утверждении правил благоустройства и санитарного содержания территорий Дячкинского сельского поселения»

- Общие сведения о Дячкинском  сельском поселении

и природно-климатических условиях.

Дячкинское сельское поселение расположено в юго-западной части Тарасовского района Ростовской области и граничит с севера и с востока с Тарасовским сельским поселением Тарасовского района,  с запада с Красновским сельским поселением Тарасовского района, с юга с Каменским районом  Ростовской области.

Административный центр – сл. Дячкино, расстояние от административного центра до п. Тарасовский – 12 км.

Общая площадь муниципального образования, кв. км – 196 кв. км. Численность населения, чел. – 2601 чел.

Климат континентальный, с умеренно-холодной, малоснежной зимой и очень теплым и солнечным летом.

- Существующее состояние и развитие поселения  на перспективу

4.1. Численность населения муниципального образования

Таблица 1

| № пп | Населённый пункт | Численность жителей, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расчетный срок |
|  | сл. Дячкино | 1007 | 992 |
|  | х. Беляевка | 22 | 21 |
|  | х. Васильевка | 705 | 697 |
|  | х. Каковка | 468 | 462 |
|  | пос.Малое Полесье | 274 | 269 |
|  | х. Мокроталовка | 64 | 62 |
|  | х. 1 мая | 61 | 60 |
|  | Итого: | 2601 | 2563 |

Примечание: 	на первую очередь – текущее состояние

на расчетный срок	- 2013 год

4.2. Исходные данные по благоустройству территорий

муниципального образования

Таблица 2

| № пп | Наименование сельского поселения | Численность жителей, чел. | Общая площадь земель, га | Общая площадь зеленых насаждений / лесной фонд | Этажность застройки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-2 этажные | 3-5 этажные | более 5 этажные |
| 1 | сл. Дячкино | 1007 | 992 | 124 | 7\0 | 100 | - | - |
| 2 | х. Беляевка | 22 | 21 | 22 | 2,5\0 | 100 | - | - |
| 3 | х. Васильевка | 705 | 697 | 45 | 5\0 | 100 | - | - |
| 4 | х. Каковка | 468 | 462 | 72 | 6\0 | 100 | - | - |
| 5 | пос.Малое Полесье | 274 | 269 | 35 | 2\0 | 100 | - | - |
| 6 | х. Мокроталовка | 64 | 62 | 28 | 6\0 | 100 | - | - |
| 7 | х. 1 мая | 61 | 60 | 9 | 1,5\0 | 100 | - | - |
|  | ВСЕГО | 2601 | 2563 | 335 | 30\0 | 100 | - | - |

  - Обеспеченность муниципального образования

объектами инфраструктуры

Таблица 3

| Наименование объектов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | на первую очередь | расчетный срок |
| Больницы | 1 койка | 0 | 0 |
| Аптеки | 1 м2 торг. пл. | 0 | 0 |
| Амбулатория | 1 посещение/год | 0 | 0 |
| Школы | 1 учащийся | 193 | 194 |
| Детские сады | 1 место | 47 | 50 |
| Детский дом | 1 воспитанник | 0 | 0 |
| Спортшколы | 1 учащийся | 0 | 0 |
| Социально реабилитационное отделение №3 | 1 койка | 0 | 0 |
| Магазины универсальные | 1 м2 торг. пл. | 377,2 | 377,2 |
| Палатки (киоски) | 1 м2 торг. пл. | 0 | 0 |
| Рынки | 1 м2 торг. пл. | 0 | 0 |
| Складские помещения | 1 м2 торг. пл. | 0 | 0 |
| Клубы, дома культуры | 1 место | 470 | 470 |
| Библиотеки | 1 место | 12 | 12 |
| Стадионы | объект | 0 | 0 |
| Ремонт бытовой, радио и оргтехники | 1 м2 торг. пл. | 0 | 0 |
| Ремонт и пошив одежды | 1 м2 торг. пл. | 0 | 0 |
| Парикмахерские и косметические салоны | 1 посад. место | 3 | 3 |
| Гостиницы, общежития | 1 место | 0 | 0 |
| Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные) | 1 место | 210 | 210 |
| Автомастерские | 1 машино-место | 0 | 0 |
| Автозаправочные станции | 1 машино-место | 10 | 10 |
| Автостоянки и парковки | 1 машино-место | 50 | 50 |
| Административные и другие учреждения, офисы | 1 сотрудник | 12 | 12 |

Координаты руководителей, отвечающих за санитарную очистку, сбор и вывоз ТБО и ЖБО, эксплуатацию полигона муниципального образования

Таблица 4

| № пп | Наименование организации | Адрес | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Дячкинского СП | сл. Дячкино, ул. Мира 40 | Глава поселения | 35-2-42 |

Специализированные организации по вывозу отходов

производства и потребления

Таблица 5

| № пп | Наименование организации | Адрес | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МУП ЖКХ «Тарасовское» | Пос. Тарасовский, ул. Мира 113 | Директор | 31-3-53 |

Организации управляющие и обслуживающие многоквартирные дома

|  | - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Общее состояние окружающей среды и основные экологические

проблемы на территории муниципального образования

территория по состоянию здоровья населения и окружающей среды  может быть отнесена к зоне благополучной экологической ситуации. Однако имеется ряд экологических проблем:

    - отсутствие канализационных сетей;

    - подтопление территории сл. Дячкино, х. Каюковка до 2 га по  сезонам;

    - водная и ветровая эрозия земель.

  - Порядок вывоза жидких бытовых отходов от населения,

предприятий и организаций

4.5.1. Общие положения.

В неканализированной части частного сектора сбор жидких бытовых отходов осуществляется в изолированных выгребах (сливные ямы). Вывоз ЖБО производится специализированным транспортом на сливные пункты ЖБО по мере заполнения выгребов (сливных ям) по заявке.

4.5.2. Требования к оборудованию выгребных ям.

Выгребная яма – самое простое сооружение канализации для домов с минимальным расходом воды (частный сектор). Она состоит из герметичной емкости, куда сливаются стоки из дома для пополнения и хранения, откачиваются по мере наполнения с помощью спецмашин. Размеры ямы произвольны, зависят от количества воды и периодичности откачки. Располагают выгребную яму как можно дальше от питьевых колодцев, и ниже по рельефу, дно делают наклонным в сторону приямка для более полного опорожнения. Материал – железобетон, металл, кирпич (оштукатуренный). Запрещено использование выгребов без дна с фильтрацией в грунт неочищенных стоков.

- Твердые отходы производства и потребления

5.1. Существующая схема сбора и вывоза твердых отходов

на территории муниципального образования

1. 	Отходы, образующие в результате жизнедеятельности населения частных домовладений вывозятся населением самостоятельно в места временного хранения ТБО. Навоз, образующийся в результате содержания КРС вывозятся арендаторами земельных участков (пайщики) два раза в год (весна, осень) на поля сельхозпроизводителей и используется как органическое удобрение, на основании договоров.

5.2. Санитарное состояние сооружений по размещению отходов

5.2.1.  Санкционированные объекты размещения отходов

Таблица 6

| № пп | Наименование объекта размещения, эксплуатирующ. организация | Площадь, га | Мощность объекта, тыс. тонн | Фактическое заполнение, тыс. тонн (% заполнения) | Расстояние до ближайшего населенного пункта (пруд км | Наличие защитного экрана | Система мониторинга | Принимаемые отходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадка для временного хранения ТБО сл. Дячкино, 400м на запад от ул. Молодёжная | 1 |  |  |  |  | нет | нетоксичные |
| 2. | Площадка для временного хранения ТБО сл. Дячкино, 600м на северо-запад от ул.Садовая | 1 |  |  |  |  | нет | нетоксичные |
| 3. | Площадка для временного хранения ТБО п. Малое Полесье, 400м на запад от ул. Центральная | 1 |  |  |  |  | нет | нетоксичные |
| 4. | Площадка для временного хранения ТБО х. Васильевка, 400м на юго-запад от ул. Луговая | 1 |  |  |  |  | нет | нетоксичные |

5.3. Нормы накопления твердых отходов от жизнедеятельности населения,

деятельности организаций и предприятий, а также индивидуальных

предпринимателей района

5.3.1. Сведения о действующих в 2012 году нормах накопления

. Нормы накопления на одного жителя в год отходов, собираемых в контейнеры, образующиеся от текущего ремонта жилья, опавших листьев, отходов, образующих при обрезке зеленых насаждений в благоустроенном жилом фонде – 0,45 м3 на человека в год.

На крупногабаритные отходы нормы не установлены, они вывозятся самостоятельно или по договорам.

5.3.2. Методика определения норм накопления твердых отходов

Нормы накопления являются основными расчетными показателями при определении количества специальных трансфертных средств, затрат на сбор, вывоз отходов, планирования работ по очистке поселения и определении вместимости сооружений по хранению бытовых отходов.

Нормы накопления  не стабильны и изменятся вместе с изменением условий, влияющих на образование бытовых отходов.

При определении норм накопления учитывают суточный коэффициент неравномерности, который служит для определения требуемой максимальной грузоподъемности и вместимости мусоровозного транспорта и объема мусоросборников (контейнеров). В «Методических рекомендациях о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов РФ», утвержденных Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 года № 152 рекомендуется принимать коэффициент суточной неравномерности равным 1,25.

Определение суточной нормы накопления на 1 человека в объемных показателях за сезон производится по формуле:

Vсс = Vо/п х а

где:	 Vсс – суточное накопление отходов л/чел.;

Vо – объем удаляемых отходов с изучаемого объекта за период определения, л;

п – число проживающих человек;

а – продолжительность определения норм накопления (7 сут.).

5.3.3.  Нормы накопления твердых отходов для населения предприятий, организаций, независимо от организационно правовой формы и формы собственности, и индивидуальных предпринимателей Дячкинского сельского поселения

Таблица 7

Нормы накопления твердых бытовых отходов (ТБО) для жилых домов и объектов общественного назначения на территории Дячкинского сельского поселения Тарасовского района

| Объект образования отходов | Расчетная единица | Норма накопления |
| --- | --- | --- |
|  |  | кг/год | м3/год |
| Общая норма накопления ТБО по жилым и общественным зданиям | на 1 человека | 240 | 1,3 |
| Детский сад, ясли | на 1 место | 95 | 0,5 |
| Школа | на 1 учащегося | 24 | 0,12 |
| Театр, кинотеатр | на 1 место | 30 | 0,2 |
| Учреждение | на 1 сотрудника | 100 | 1,1 |
| Продовольственный магазин | на 1 м2 торговой площади | 80 | 0,8 |
| Магазин промышленных товаров | на 1 м2 торговой площади | 80 | 0,8 |
| Рынок | на 1 м2 торговой площади | 35 | 0,35 |

5.3.4. Морфологический состав отходов

Твердые бытовые отходы, входящие в среднегодовую норму накопления:

а) бумага, картон – пакеты, обертки, обрывки газет, мелкий картон;

б) пищевые отходы – остатки овощей, картофельные очистки, мясные и рыбные отходы, испорченные продукты растительного и животного происхождения;

в) текстиль – старая одежда, тряпье, изношенная текстильная обувь, вата, веревки, войлок;

г) стекло – посуда, тара, бой стекла;

д) древесина – опилки, неделовые мелкие отходы древесины, стружки, цветы;

е) полимерные материалы – мелкая тара, упаковка из пластмасс, полиэтилены и другие полимерные материалы;

ж) металлолом черный и цветной – консервные банки, крышки, мелкая домашняя утварь, мелкие изделия из металла;

з) прочие мелкие отходы – фаянсовые, глиняные и фарфоровые черенки, кожа, резина.

Отходы, не входящие в среднегодовую норму накопления:

- Отходы, образующиеся в жилых зданиях от текущего ремонта квартир, домов (обрывки обоев, мелкий битый кирпич, штукатурка), опавшие листья, смет собираемый с дворовых территорий, обрезки зеленых насаждений, кроме пней и стволов деревьев.

Эти отходы вывозятся на места временного хранения ТБО самостоятельно.

5.4. Расчет необходимого количества мусоровозного транспорта

Необходимо количество мусоровозов при системе несменяемых сборников и контейнерных машин при сменяемых контейнерах (п) рассчитывают по формуле: п = Qс/В Кисп,

где:	Qс – расчетное среднесуточное накопление отходов с учетом неравномерности накопления, м3;

В – производительность 1 мусоровоза за 1 рабочий день, м3;

Кисп – коэффициент использования автомобилей в парке, равный 0,7.

Производительность работы мусоровоза за один рабочий день (В), м3 определяется числом совершаемых в рабочий день рейсов и совместимостью кузова – В = г х С,

где: 	г – число рейсов из района погрузки мусора в пункт приема и обратно в течение 1 рабочего дня;

С – полезная  вместимость кузова мусоровоза, м3.

Число рейсов за рабочий день (г) определяют по формуле:

г = t/t1 = 60х(Т - lо/v) х tn+60 х ln х 2/v + tр]

где 	t – продолжительность чистого рабочего времени, мин.

t1 – продолжительность одного рейса, мин.

Т – продолжительность рабочего дня, час.

lо – расстояние от парка мусоровозов до центра района сбора мусора/км

v – средняя скорость мусоровоза, км/ч.

tn – суммарное время загрузки мусоровоза в районе сбора мусора, включая переезды от одного пункта загрузки к другому и подъезды к местам нахождения сборников, мин.

ln – расстояние между районом загрузки мусоровоза и пунктом разгрузки его в месте приема мусора, км

tр – время разгрузки в пункте приема мусора.

Среднесуточное накопление отходов определяем по формуле:

Qс – среднегодовой объем вывоза отходов, м3

Косн – коэффициент неравномерности накопления отходов равный 1,25

Для расчета необходимого количества мусоровозов принимаем параметры мусоровоза марки КО-440-3 как наиболее удобного с точки зрения работы на территориях населенных пунктов.

принимаем число рейсов мусоровоза за рабочий день г=1

В = 1 х 8 = 8 м3

Qс= 1,25 х 4500,3/365 = 12,33 м3

г = 12,33/8 х 0,7 = 1,07

Таким  образом для организации вывоза мусора с территории населенных пунктов поселения по планово регулярной системе необходимо  1 (один) мусоровоз марки КО-440-3.

5.5. Требования к оборудованию контейнерных площадок

Контейнерная площадка – специально оборудованное место под установку емкости (контейнера) для сбора отходов. Контейнерные площадки для сбора бытовых отходов должны располагаться по согласованию с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Тарасовском районе на расстоянии не менее 20 м от окон жилых зданий, детских площадок и других мест постоянного пребывания людей, но не более 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание на основании решения комиссии по архитектуре и градостроительству.

Они должны иметь твердое покрытие и ограждение с трех сторон. Высота ограждения не менее 1,5 метра. Контейнерные площадки должны примыкать непосредственно к сквозным проездам и исключать необходимость маневрирования спецтранспорта. Ширина проездов должна составлять при одностороннем движении 3,5 м, двухстороннем – 6 м.

Необходимое количество контейнеров пс  рассчитывается по формуле:

пс = (Qс х t/v х k2) х k3

где: 	Qс – среднесуточное накопление отходов, м3

t – предельный срок хранения мусора (периодичность удаления отходов) сут.

v – емкость водного контейнера, м3

k2 – коэффициент наполнения сборника, равный 0,9

k3 – коэффициент учитывающий контейнеры, которые находятся по санитарным нормам 1 день

пс = (12,33 х 1/0,75 х 0,9 ) х 1,05=9 шт.

5.6. Рекультивация мест для размещения отходов

Рекультивация закрытых полигонов – комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народохозяйственной ценности  восстанавливаемых территорий, а также на улучшение окружающей среды.

Рекультивацию закрытых полигонов (территорий) проводит организация эксплуатирующая полигон, после получения разрешения на проведение работ в органах Роспотребнадзора и с участием предприятия, выполняющего дальнейшее целевое использование земель.

Для проведения рекультивации разрабатывается проектно-сметная документация. Рекультивация полигона выполняется в два этапа, технический и биологический.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территорий закрытых полигонов для их дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации.

Технический этап рекультивации включает исследование состояния свалочного тела и его воздействия на состояние окружающей природной среды, подготовку территорий полигона (свалки) к последующему целевому использованию.

Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытых полигонов – процесса уплотнения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого состояния.

Закрытие полигона для приема ТБО осуществляется после отсыпки его на проектную мощность. Последний слой отходов перед закрытием полигона засыпается слоем грунта с учетом дальнейшей рекультивации. При планировке изолирующего слоя необходимо обеспечивать уклон к краям полигона. Укрепление наружных откосов полигона должно проводиться с начала эксплуатации полигона по мере увеличения высоты складирования. Материалом для засыпки наружных откосов полигона служит предварительно снятый при его строительстве растительный грунт.

Для защиты от выветривания или смыва грунта с откосов полигона необходимо производить их озеленение непосредственно после укладки изолирующего слоя. По склонам высаживаются защитные насаждения и устраиваются трассы.

5.7. Рекомендации по организации централизованной планово-регулярной

схемы сбора, вывоза и захоронения бытовых отходов

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, улучшения охраны окружающей среды и эффективного использования парка мусоровозного транспорта сбор и удаление твердых бытовых отходов следует производить по централизованной планово-регулярной схеме.

При планово-регулярной схеме сбора и вывоза бытовых отходов режим работы спецмашин должен быть установлен из условий ежедневной эксплуатации. Бытовые отходы вывозят по маршрутным графикам, предусматривающим последовательный порядок передвижения спецмашин, количество повторных пробегов по одному участку сводится к минимуму.

В целях реализации предложенной схемы в условиях Дячкинского сельского поселения рекомендуется:

1. Предприятиям, организациям, независимо от организационно-правовой формы собственности для расчета затрат на услуги по сбору и вывозу отходов необходимо применять норму накопления твердых бытовых отходов (таблица 8).

Таблица 8

| Степень благоустройства жилья | Единица измерения | Уровень норматива |
| --- | --- | --- |
| В жилых домах, не оборудованных мусоропроводом | куб.м. на 1 человека в месяц | 0,125 |

2. При проектировании объектов нового строительства в обязательном порядке предусматривать строительство контейнерных площадок, которые в период строительства и последующей эксплуатации будут использоваться для временного хранения отходов.

3. Разрешить функции вывоза и захоронения отходов.

4. Обеспечить благоприятные условия для создания и работы предприятий экологической направленности.

5. Оборудовать дворы многоквартирных домов сквозными проездами, исключающими необходимость движения мусоровозов задним ходом.

6. Разработать и утвердить сезонные графики движения мусоровозов.

7. Оборудовать полигон бытовых отходов автомобильными весами и стационарными приборами для контроля уровня радиации доставляемых отходов.

8. Построить третью карту полигона бытовых отходов.

9. Предоставление услуг по вывозу бытовых отходов осуществлять в соответствии с действующим законодательством на основании договоров между управляющими организациями и специализированной организацией по вывозу отходов. В случае сохранения схемы прямых договоров специализированной организацией по вывозу отходов, с населением заинтересованной стороне обеспечить принятие решения общими собраниями собственников помещений многоквартирных домов о сохранении прямых договоров и изменении размера платы за содержание общего имущества.

6.Рекомендации по организации уборки территорий Дячкинского сельского поселения по сезонам года.

6.1.  Особенности уборки территории муниципального образования в весенне-летний период с 15 апреля по 15 ноября.

Период весенне-летней уборки может быть изменён в зависимости от погодных условий постановлением администрации Дячкинского сельского поселения.

Организации, индивидуальные предприниматели, граждане, за которыми закреплены уборочные территории, обязаны:

-  ежегодно после таяния снега проводить генеральную очистку территории и благоустройство (окраска бордюров, побелка деревьев, ограждений, обрезка кустарников, выравнивание поверхности территории, обустройство цветников);

- производить своевременную очистку канав, труб и дренажей, предназначенных для отвода ливневых и грунтовых вод, обеспечивать пропуск талых вод;

- проводить уборку территории в зависимости от погодных условий;

- осуществлять посадку, уходные работы, полив зеленых насаждений по планово- регулярной схеме;

- регулярно производить покос травы (при высоте травостоя достигшего свыше 15 см, до уровня 3-4 см);

- систематически производить борьбу с сорной, в том числе карантинной (амброзия, циклахена, повилика и др.) и наркосодержащей (конопля, мак и др.) растительностью;

- на обочинах дорог производить покос травы, не допуская ее роста выше 20 см;

- осуществлять немедленный сбор и вывоз скошенной растительности и мусора на специально отведенные места;

- в период листопада производить сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль улиц и магистралей, дворовых территориях. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

6.2.  Особенности уборки территории муниципального образования в осенне-зимний период с 15 ноября по 15 апреля.

Период осенне-зимней уборки может быть изменён в зависимости от погодных условий постановлением администрации Дячкинского сельского поселения.

Всеми юридическими и физическими лицами в границах выделенных  земельных участков, а также на принадлежащих им объектах производится:

- очистка от снега и удаление наростов льда на карнизах, кровлях, водоотводящих желобах и водосточных трубах;

- ликвидация наледи на проезжей части и пешеходных дорожках;

- посыпка проезжей части и пешеходных дорожек соляно-песчаной смесью или другими разрешенными для этой цели материалами.

При этом должны выполняться следующие требования:

- уборка от снега и льда, посыпка проезжей части и пешеходных дорожек должны выполняться до начала движения общественного транспорта и в течение дня по мере необходимости;

-  запрещается складирование на газонах и участках открытого грунта снега и льда, обработанных соляно-песчаной смесью;

- уборка снега и льда с проезжей части и пешеходных дорожек должна выполняться в сроки, исключающие образование наледи;

- при выполнении работ по очистке от снега и льда кровли, карнизов, водоотводящих желобов и водосточных труб должны соблюдаться правила техники безопасности, исключающие возможность несчастных случаев с людьми, а так-же  повреждения воздушных сетей, светильников, элементов благоустройства и т.п. Сброшенный снег и лед должен быть немедленно убран с пешеходных дорожек и проезжей части.

Глава Дячкинского

сельского поселения                 				В.Ю. Пруцаков