РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДЯЧКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ДЯЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

# Р Е Ш Е Н И Е

от 25.07.2014 года                               сл. Дячкино                    № 46

Об утверждении  программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Дячкинское сельское  поселение»  на 2014- 2030 годы.

Руководствуясь Федеральным закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального образования «Дячкинское сельское поселение» Собрание депутатов Дячкинского сельского поселения

РЕШИЛО:

1.Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Дячкинское сельское поселение»  на 2014-2030 годы  (Приложение).

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Дячкинского сельского поселения.

3.Контроль  за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава  Дячкинского

сельского поселения                                          В.Ю.Пруцаков

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Дячкинского

сельского поселения

В.Ю.Пруцаков

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЯЧКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

НА ПЕРИОД  C 2014 ДО 2030 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Дячкинское сельское поселение» на период до 2030 г. (далее Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Генеральный план муниципального образования «Дячкинского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области» на период с 2012 - по 2030 г.г. |
| Заказчик Программы | Собрание депутатов Дячкинского сельского поселения. |
| Разработчик | Администрация Дячкинского сельского поселения . |
| Основные цели Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Дячкинское сельское поселение" повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Основные задачи Программы | Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании «Дячкинское сельское поселение». Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Дячкинское сельское поселение» . Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Дячкинское сельское поселение». Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания жителей. |
| Срок реализации | Период реализации Программы: 2014- 2030 г. |
| Основные направления Программы | - развитие системы водоснабжения и водоотведения; - развитие системы теплоснабжения; - развитие системы газоснабжения; - развитие системы электроснабжения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке, за счет средств, областного, местного бюджетов. |
| Организация контроля | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Дячкинского сельского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |
| Ожидаемые результаты | 1. Технологические результаты: - обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - создание надежной коммунальной инфраструктуры сельского поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; - оптимизация управления электроснабжением сельского поселения; - внедрение энергосберегающих технологий; - снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; - снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: - повышение качества коммунальных услуг; - повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; 3. Экономические результаты: - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития сельского поселения; |

Характеристика существующего состояния

коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение

| Населенные пункты, имеющие перспективу развития |
| --- |
| Тип (хутор, село, посёлок, станица) | Название населенного пункта | Количество жителей на 01.01.2014 |
| слобода | Дячкино | 980 |
| поселок | Малое Полесье | 263 |
| хутор | Васильевка | 714 |
| хутор | Первое Мая | 55 |
| хутор | Каюковка | 472 |
| хутор | Беляевка | 18 |
| хутор | Мокроталовка | 55 |
| разъезд | Дяткино | 1 |
| Итого: |  | 2558 |

Дячкинское сельское поселение находится в центральной части Тарасовского района Ростовской области.

Основным источником водоснабжения населенных пунктов Дячкинского сельского поселения являются подземные воды каптируемые буровыми на воду скважинами. В cл. Дячкино имеется водонапорная башня Рожновского емкостью 25м3, высота ствола 8м. Водонапорная башня в п. Малое Полесье недействующая, но имеются 2 подземных резервуара запаса питьевой воды по 125м3 и насосная станция производительностью 8м3/час.

Сети построены, в основном, в конце прошлого века, в настоящее время находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют капитального ремонта. Процент износа сетей по данным администрации сельского поселения 75-80%, износ резервуаров и насосной 50%, напора насосной недостаточно для снабжения водой всех потребителей

п. Малое Полесье.

Хутора Васильевка и  Первое Мая снабжаются водой от существующего водопровода п. Тарасовский.

По данным лабораторных испытаний ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Миллерово» вода, отобранная из артскважин в Тарасовском районе, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и используется на хозяйственно-питьевые нужды.

Централизованное горячее водоснабжение во всех населенных пунктах отсутствует.

Водоотведение.

В настоящее время на территории населенных пунктов Дячкинского сельского поселения нет централизованной системы отвода канализационных стоков. Вся существующая застройка канализуется в дворовые выгребные ямы. Как правило, гидроизоляция выгребов отсутствует, что приводит к загрязнению почвы и грунтовых вод.

Нечистоты из выгребных ям частично вывозятся ассенизационными машинами на утилизацию за пределы Тарасовского района, частично утилизируются на месте (засыпаются грунтом). В Тарасовском районе очистных сооружений канализации нет.

Теплоснабжение

На территории Дячкинского поселения расположены отдельно стоящие котельные, которые обеспечивают теплоснабжением социально-значимые и культурно-бытовые объекты:

Котельная № 4 МУП «Тарасовские тепловые сети» ул. Мира, 13, МБОУ  Дячкинской СОШ, сл. Дячкино, оборудована 2 котлами марки Дон -100 и Дон-31,5. Часовой отпуск тепла - 0,09 и 0,03 Гкал/ч. Производительность котельной - 0,12 Гкал/ч. Вид топлива - газ.

Котельная № 13 МУП «Тарасовские тепловые сети» ул. Мира, 16-а, Дячкинского ДК и кафе, сл. Дячкино, оборудована 2 котлами марки Хопер - 80. Часовой отпуск тепла каждого котла - 0,07 Гкал/ч. Производительность котельной - 0,14 Гкал/ч. Вид топлива - газ.

Котельная МБОУ Васильевской ООШ, х. Васильевка, ул. Железнодорожная, 33

Оснащена 1 котелом, работающим на твердом топливе.

Отопление жилых помещений осуществляется от индивидуальных бытовых котлов на газовом топливе или печное отопление на твердом топливе.

Теплоснабжение производственных потребителей Дячкинского сельского поселения осуществляется от собственных котельных малой мощности, печного или электрического отопления. В качестве топлива используется газ, уголь, дрова.

Производственные предприятия, имеющие значительную тепловую нагрузку, обеспечиваются теплом от собственных котельных.

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»:

- климатический район - III В;

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки при обеспеченности 0,92 минус 25°С;

- продолжительность отопительного периода - 184 суток.

Газоснабжение

Источниками газоснабжения Дячкинского сельского поселения являются Тарасовская газораспределительная станция (ГРС), расположенная на газопроводе-отводе от магистрального газопровода МГ КС Сохрановка, Глубокинская ГРС, расположенная в Каменском районе, и межпоселковые газопроводы высокого давления. Схема газоснабжения поселения разработана ОАО «Гипрониигаз» в составе схемы газоснабжения Ростовской области.     	Природный газ в населенных пунктах сельского поселения используется на:

- индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и горячей воды; так же для приготовления кормов и подогрева воды для животных в домашних условиях;

- отопление, горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- отопление и нужды коммунально-бытовых потребителей.

На территории населенных пунктов - сл. Дячкино, п. Малое Полесье (газифицированных от Глубокинской ГРС), а так же в х. Васильевка и х. Первое Мая (от Тарасовской) расположены существующие газорегуляторные пункты (ГРП) высокого давления. В перспективе, в соответствии со схемой ОАО «Гипрониигаз», в х. Каюковка, на настоящий момент не газифицированном, будет установлен ГРП высокого давления. Газоснабжение населенных пунктов осуществляется по двухступенчатой схеме - редуцирование давления газа с высокого (1,2 МПа) до среднего (0,3 МПа), затем со среднего до низкого - на потребителя (ЗОООПа). Имеется сеть газопроводов среднего давления с тупиковыми ответвлениями к потребителям и сеть газопроводов низкого давления. В сл. Дячкино к газопроводам среднего давления подключены ГРПШ 2-х отдельно стоящих котельных - котельная № 4 Дячкинской СОШ, производительностью 0,12 Гкал/ч и котельная № 13 Дячкинского ДК с кафе, производительностью 0,14 Гкал/ч.

Газоснабжение жилых домов осуществляется от газопроводов низкого давления. Для приготовления пищи в жилых домах установлены бытовые газовые плиты, для отопления и горячего водоснабжения - бытовые двухконтурные котлы на газовом топливе.

Отопление общественных, коммунальных объектов осуществляется от автономных источников (теплогенераторных), в которых установлены бытовые водогрейные котлы мощностью не более 100кВт, работающие на газе низкого давления.

Электроснабжение

Раздел проекта генерального плана сельского поселения "Дячкинское" разработан на основании проектных планировочных предложений генплана сельского поселения, а также сведений, представленных:

- ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" и ОАО "Донэнерго" о состоянии существующих сетей электроснабжения сельского поселения;

- нормативных данных РД 34.20.185-94, изм. 1999г.
Данный раздел проекта разработан в соответствии с:

-СП 42.13330.2011 - актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- РД 34.20.185-94 - "Инструкция по проектированию городских электрических сетей" с изменениями и дополнениями раздела 2, 1999г.

В данном разделе проекта представлены проектные предложения по обеспечению устойчивой работы системы электроснабжения и наружного освещения жилых поселков сельского поселения.

Электроснабжение жилищно-коммунального и мелкопроизводственного сектора нагрузок, а также объектов соцкультбыта осуществляется от потребительских ТП 10/0,4 кВ, размещаемых в границах населенных пунктов сельского поселения.

Питание существующих ТП 10/0,4 кВ выполняется от существующих воздушных линий 10 кВ. Питание проектируемых ТП 10/0,4 кВ предусматривается отпайками от существующих ВЛ - 10 кВ.

Источником питания потребителей сельского поселения является существующая ПС 35/10 кВ "ТСХТ" с трансформаторами мощностью (2,5+4,0) мВА. Схемой развития сетей 35 кВ ОАО "Ростовэнерго" до 2015 года предусматривается установка на ПС "ТСХТ" трансформаторов 10 мВА. Посёлок Малое Полесье получает питание от ПС 110/10 кВ "Чеботовская", 1x6,3 мВА.

Сети 0.4 и 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, ПС 110/10 кВ "Чеботовская" и ПС 35/10 кВ "ТСХТ" принадлежат и обслуживаются службами ОАО "Ростовэнерго". Часть ТП 10/0,4 кВ и сетей 0,4 кВ, а также сети наружного освещения обслуживаются службами ОАО "Донэнерго".

Существующие сети 0,4 и 10 кВ выполнены неизолированными алюминиевыми проводами.

Твердые бытовые отходы.

На территории населенных пунктов Тарасовского района основным способом утилизации отходов потребления остается захоронение на полигонах, санкционированных и несанкционированных свалках ТБО.

На территории  Дячкинского сельского поселения  свалки не соответствуют требованиям санитарного законодательства, не организован производственный контроль за состоянием почвы, подземных вод, не проводится радиационный контроль отходов.

Планово-регулярная система сбора и вывоза ТБО организована только в многоквартирных домах в х. Васильевка.

Практически во всех населенных пунктах эксплуатация существующих объектов размещения отходов не соответствует требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Большинство существующих полигонов и свалок представляет угрозу окружающей среде и здоровью населения как источники загрязнения воздушного и водного бассейна, подлежат закрытию и рекультивации. Несоблюдение технологии захоронения отходов, заполненность объектов размещения отходов приводит к частому возгоранию отходов.

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из не канализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенных пунктов) в соответствии с разработанной «Схемой санитарной очистки населенных пунктов Тарасовского района».

Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Дячкинское сельское поселение с центром в сл. Дячкино объединяет еще 7 населенных пунктов, находящихся от административного центра поселения на расстоянии от 1 до 12 км. Общая численность населения всего поселения на 01.01.2014г. по данным паспорта свыше 2,5 тыс. чел. Центр сельского поселения - сл. Дячкино находится от административного центра района на расстоянии 12 км, остальные населенные пункты от районного центра находятся на расстоянии от 3 до 24 километров.

Сложившаяся система расселения сельского поселения формируется на основе одного крупного сельского населенного пункта - слобода Дячкино, которая административно объединяет х. Беляевка, находящийся от слободы на расстоянии 4 км, х. Мокроталовка, находящийся от центра на расстоянии 9 км, а хутора Каюковка, Васильевка, Первое Мая отделяют от административного центра сельского поселения соответственно 6,9,11 километров, а поселок М.Полесье отделяет от центра сельского поселения 7 километров.

Общая площадь сельского поселения 197 кв.км. Транспортная инфраструктура поселения - межселенные автодороги с твердым покрытием протяженностью всего 20 км. - 102 п.м. на кв.км. площади сельского поселения.

Благоустройство сельского поселения недостаточное: газифицирован на 80% центр поселения - слобода Дячкино, а хутор Васильевка и п.М. Полесье газифицированы соответственно на 41% и 33%, а в хуторах Беляевка, Каюковка, р. Дяткино, х. Мокроталовка газификация не выполнена, несмотря на то, что на территории сельского поселения проложено более 27 км. газопроводов высокого и среднего давления.

Проводной телефонной связью в сельском поселении обеспечены все населенные пункты за исключением малых населенных пунктов х. Беляевка и р. Дяткино, суммарное население которых 19 человек.

Социальная инфраструктура в сельском поселении развита недостаточно: здесь нет поликлиник, амбулаторий, имеется только 4 фельдшерско-акушерских пункта, которые размещены в сл.Дячкино, в хуторах Васильевка, Каюковка и п. Малое Полесье, в других населенных пунктах - хуторах Беляевка, Мокроталовка, Первое Мая медицинских пунктов нет. В административном центре сельского поселения - слободе Дячкино размещен 1 детский сад на 50 мест и школа на 127 мест, школа также размещена в х. Васильевка. В других населенных пунктах сельского поселения дошкольных детских учреждений и школ нет. В сельском поселении размещены учреждения культуры: клубы, библиотеки, однако в 5-ти населенных пунктов из 8-и учреждений культуры нет.

Экономической основой сельского поселения является сельскохозяйственное производство, которое имеет различные формы организации - личные подсобные хозяйства, коллективные и крестьянско-фермерские хозяйства.

Количество личных подсобных хозяйств в сельском поселении - 895 они занимают 282 га сельхозугодий, количество коллективных хозяйств 1, крестьянско-фермерских хозяйств 19. Они занимают свыше 3,4 тыс. га, средняя площадь одного крестьянско-фермерского хозяйства -181га.

Четыре крестьянско-фермерских хозяйства размещается в слободе Дячкино, они занимают 500 га. сельхозугодий, средняя площадь этих хозяйств 125 га., четыре хозяйства размещены в х. Васильевка средняя площадь сельхозугодий 388 га, еще четыре хозяйства размещены в х. Каюковка, их средняя площадь немногим превышает среднее значение по сельскому поселению и составляет 199 га. Шесть  хозяйств размещены в п. Малое Полесье, они занимают площадь сельхозугодий 552 га., средняя площадь 92га.

Динамика изменения численности населения в населенных пунктах сельского поселения для настоящей работы прослежена на основании 2 переписей населения, которые представляют официальные данные о численности населения.

| Дячкинское сельское поселение, чел | Перепись населения | В%2002гк1989г. |
| --- | --- | --- |
|  | 1989г | 2002г |  |
| сл. Дячкино | 981 | 1023 | 104% |
| х. Беляевка | 32 | 35 | 109% |
| х. Васильевка | 766 | 736 | 96% |
| р. Дяткино | 13 | 2 | 15% |
| х. Каюковка | 534 | 534 | 100% |
| п. Малое Полесье | 442 | 332 | 75% |
| х. Мокроталовка | 113 | 73 | 65% |
| х. Первое Мая | 51 | 50 | 98% |
| Всего по с/ поселению | 2932 | 2785 | 95% |

Перепись населения 2002г. зафиксировала увеличение численности населения в слободе Дячкино на 4%, на 42 человека, в х. Беляевка численность населения возросла на 3 человека, в х. Каюковка численность населения не изменилась, однако в других населенных пунктах этого градостроительного образования численность населения сократилась от 2% до 35%. В целом по сельскому поселению численность населения сократилась на 5%.

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* приняты следующие нормы водопотребления:

-190л/сут на одного человека - обеспечение хозяйственно - питьевых нужд населения, проживающего в частной застройке и малоэтажных зданиях, оборудованными ванными и местными газовыми водонагревателями;

-20% от расхода приняты дополнительно на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и содержание скота на частных подворьях;

-90л/сут на одного человека - норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений.

-1,1- коэффициент суточной неравномерности водопотребления населением;

-1,2-коэффициент часовой неравномерности водопотребления населением.

Коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимается по таблице 2 СниП 2.04.02-84*;

Расходы воды на пожаротушение и количество одновременных пожаров приняты по СниП 2.04.01-85*, СниП 2.04.02-84* и составляют:

- на наружное пожаротушение - 10л/сек;

-на внутреннее пожаротушение - 2,5л/сек.
Расчетное количество одновременных пожаров - 1.
Время тушения пожара - 3 часа.

Показатели рациональности использования ресурсов.

Целевой показатель по удельному потреблению электроэнергии в системе водопровода.

В затратах по производству питьевой воды и ее транспортировке электроэнергия составляет 49,5 % себестоимости.

Текущий показатель удельного потребления электроэнергии системой водоснабжения, затраченной на производство и транспортировку воды составляет, 1,66 кВт/м3. Целевой показатель удельного потребления электроэнергии – 1,2 кВт/м3.

Задачи по достижению целевого показателя.

- Замена насосных агрегатов, внедрение частотных преобразователей.

- Внедрение системы дистанционного контроля и управления насосным оборудованием.

Целевой показатель коэффициент использования установленной производственной мощности.

Коэффициент использования установленной производственной мощности определяется как соотношение среднесуточного объема производства услуг к установленной мощности оборудования.

Текущий показатель – 0,23 целевой показатель – 0,66

Задачи по достижению целевого показателя.

- Реконструкция скважин с заменой насосного оборудования.

- Замена водонапорных башен.

- Реконструкция сетей водопровода.

Теплоснабжение

На территории Дячкинского сельского поселения на расчетный срок развития поселения - 20 лет (до 2031 г) для обеспечения населения теплом предусмотрены следующие решения:

1.Сохранение существующих систем теплоснабжения для социально-значимых объектов;

2.Реконструкция котельной МБОУ Васильевской ООШ, х. Васильевка, ул. Железнодорожная, 33, с переводом с твердого топлива на другой вид топлива — газ;

3.Газификация частного сектора, децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ.

Проектируемое теплоснабжение индивидуальной (жилых зданий) и общественно-деловой застройки предусматривается децентрализованным, от индивидуальных теплогенераторов. В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ предусматривается оснащение потребителей приборами учета.

Для обеспечения теплоснабжения реконструируемой общеобразовательной школы со спортивным залом  проектом предполагается реконструкция отдельно стоящей водогрейной котельной. Планируется ее перевод с твердого топлива на газовое топливо и перекладка внешних тепловых сетей от котельной к потребителю тепла. Место расположения котельной х. Васильевка по ул. Железнодорожная, 33. Планируемая мощность котельной порядка 1,3 Гкал/ч.

Для качественного обеспечения теплом необходимо предусмотреть в централизованной системе теплоснабжения: полностью автоматизированные котельные, применение прогрессивных конструкций (предварительно изолированные трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией и системой оперативного дистанционного контроля и др.).

Параметры теплоносителя существующих и проектируемых котельных: 1=95-70°С, рабочее давление не превышает 1,6 МПа.

Принимаемые проектом схемы теплоснабжения имеют цель дать принципиальное решение на данной стадии проектирования, и будут уточняться в рабочем проекте.

Комплексная оценка территории

| № | Факторы | Результаты оценки (показатель, степень, потенциал) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инженерная инфраструктура |  |
|  | Водоснабжение |  |
|  | Канализация |  |
|  | Электроснабжение |  |
|  | Теплоснабжение | Состояние удовлетворительное. Требуется реконструкция в связи с подключением проектируемых потребителей. |
|  | Газоснабжение |  |
|  | Связь |  |
| 2 | Санитарная очистка |  |

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 2.1 | потребление тепла - всего | Гкал/год | 1200 | 15000 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 1200 | 15000 |
|  | - на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 2.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | 0,5 | 5,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - районные котельные | Гкал/час | - | - |
| 2.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
|  | Протяженность сетей | км | 0,16 | 0,62 |

Газоснабжение

Источником газоснабжения проектируемых объектов поселения являются Тарасовская и Глубокинская ГРС и межпоселковые газопроводы высокого давления.

Газоснабжение проектируемых административных учреждений, предприятий соцкультбыта, а также зон индивидуальной жилой застройки на 1 очередь и на расчетный срок, с учетом, по прогнозу, небольшого увеличения численности населения и значительных резервов мощностей, заложенных разработанной ОАО «Гипрониигаз» схемой газоснабжения поселения, предлагается принять от существующих и запроектированных ранее сетей газоснабжения.

Проектом предусмотрена газификация х. Каюковка, х. Васильевка  в соответствии со схемой ОАО «Гипрониигаз». Для подключения  х. Каюковка к источнику газоснабжения  потребуется  прокладка межпоселкового газопровода высокого давления Пкатегории  ОеЭО  протяженностью 2,6км и установка ГРП высокого давления.

Настоящим проектом предусматривается газификация проектируемых и подлежащих реконструкции существующих (перевод с твердого топлива на газовое топливо) отдельно стоящих котельных (см. раздел «Теплоснабжение»):

-котельная планируемая мощность котельной 1,ЗГкал/ч, - для теплоснабжения общеобразовательной школы, подлежащей реконструкции, со спортивным залом х. Васильевка.

Электроснабжение

Предлагаемые к строительству и подлежащие реконструкции электрические сети надлежит выполнять:

- сети 10 кВ - проводом СИПЗ - 3x70;

- сети 0,4 кВ - проводом СИП2А - 3x50+1x70;

- сети наружного освещения - проводом СИП4 - 4x25.

Ожидаемый прирост электрических нагрузок на расчетный срок по сельскому поселению составит 306 кВт, при расчетном коэффициенте мощности 0,92.

Учитывая все большее внедрение бытового оборудования и осветительных приборов с энергосберегающими технологиями ожидаемое увеличение удельных расчетных электрических нагрузок и электропотребления принято 2% в год. Годовое число часов использования максимума нагрузок составляет 5300 час.

Удельная коммунально-бытовая нагрузка на 1 жителя, расчетная электрическая нагрузка и годовое число часов использования максимума нагрузки приведены к шинам 10 кВ центров питания.

Электрические сети 10 и 0,4 кВ

Существующие и предполагаемые к строительству сети 10 и 0,4 кВ выполняются в воздушном исполнении, существующие - неизолированными алюминиевыми проводами, а проектируемые - изолированными самонесущими проводами СИПЗ, СИП2А и СИП4.

Для обеспечения устойчивого электроснабжения сельского поселения данным проектным предложением дополнительно предусматривается:

-строительство 1-ой ТП 0,4 кВ;

-сети наружного освещения (по опорам ВЛ-0,4 кВ) - 14,1 км, в том числе на    1-ю очередь-4,9 км;

-реконструкция существующих сетей:  0,4 кВ - 10,0 км

Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

| № п/п | Мероприятия | Параметры объекта | Сумма финансирования всего ( тыс. руб.): | Источник финансирования | Затраты на проведение работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | План до 2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
| 1. | Водоснабжение всего, в т.ч. |  | 15190,90 |  |  | 1898,72 | 950 | 950 | 950 | 10442,18 |
| 1.1 | Строительство водонапорных башен объемом 50 м3 в сл. Дячкино | 3 шт | 3681 | ОБ МБ |  | 500 | 475 | 475 | 475 | 1756 |
| 1.2. | Реконструкция сетей водоснабжения в сл. Дячкино | 6,7 км | 11509,9 | ОБ МБ |  | 1398,72 | 475 | 475 | 475 | 8686,18 |
| 2 | Водоотведение всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Теплоснабжение всего, в том числе: |  | 5600 |  |  |  |  |  |  | 5600 |
| 3.1. | Реконструкция котельной МБОУ Васильевская ООШ в х. Васильевка | 1 объект | 5600 | ОБ МБ |  |  |  |  |  | 5600 |
| 4. | Газоснабжение всего, в том числе: |  | 15511 |  | 13511 |  |  | 2000 |  |  |
| 4.1. | Газификация х. Васильевка 2 очередь | объект | 15511 | ОБ МБ | 13511 |  |  | 2000 |  |  |
| 5. | Электроснабжение всего, в том числе: |  | 13440 |  |  |  |  |  |  | 13440 |
| 5.1 | Строительство электрических сетей 0,4 кВт | 10,0 км | 7500 | ОБ МБ |  |  |  |  |  | 7500 |
| 5.2 | Строительство электрических сетей наружного осещения | 14,1 км | 5640 | ОБ МБ |  |  |  |  |  | 5640 |
| 5.3. | Строительство ТП 0,4 кВт | 1шт | 300 | ОБ МБ |  |  |  |  |  | 300 |
| Итого по программе |  | 49741,90 |  | 13511 | 1898,72 | 950 | 2950 | 950 | 29482,18 |

Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств областного и местных бюджетов, и средств внебюджетных источников.

Организационно-финансовый механизм Программы предусматривает долевое финансирование строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов и внебюджетных средств.

Средства необходимые на реализацию программных мероприятий по годам подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Соцально-экономические последствия от выполнения программы.

Выполнение программы позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения Дячкинского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области путем повышения качества предоставляемых услуг.

Повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования.

Обеспечить более рациональное использование ресурсов.

Улучшить санитарно- эпидемиологическое состояние территории.

Создать предпосылки для поступления средств частных инвесторов в предприятия коммунального комплекса.

Управление программой

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования "Дячкинское сельское  поселение".

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой муниципального образования. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительный орган муниципального образования "Дячкинское сельское  поселение" в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.